ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Модели

JT-26			JT-26B

JT-26О		JT-26BО

Руководство пользователя

Перед началом работы обязательно внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! При не квалифицированном использовании изделие может являться источником опасности.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции и основных технических характеристик, принципа действия и правил технической эксплуатации  пылевсасывающего устройства JT-26, JT-26B, JT-26О, JT-26BО   (далее ПВУ).

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.

ПВУ рекомендуется эксплуатировать при температуре не ниже 10 градусов и не выше 40 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не выше 80%

При покупке ПВУ необходимо проверить комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампов и подписей продавца в гарантийном талоне.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - ПВУ  предназначено для удаления пылевых отходов от рабочей области при обработке  моделей из гипса или  любых материалов.

  - Особенностью ПВУ  является:

    - двухступенчатая фильтрация воздуха

    - плавная регулировка силы всасывания

    - мощный электродвигатель обеспечивает стабильное и сильное всасывание

    - электродвигатель закреплен в кольцевых резиновых амортизаторах, чем достигается уменьшение вибрации и шума

    - простота конструкции, смена фильтрующих элементов производится без спец. инструмента

    - материал и форма корпуса наиболее удобны для поддержание чистоты на рабочем месте.

    - Модели JT-26О, JT-26BО оснащены внешним (выносным) блоком управления, что позволяет устанавливать скрытно.

    - Модели JT-26B, JT-26BO могут обслуживать 2 рабочие зоны. Модели оснащены таймером наработки (в часах).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр/ модель | JT-26 | JT-26O | JT-26B | JT-26BO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание | АС 220-240В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 370 | 550 |
| Кол-во рабочих зон | одна | две |
| Максимальное всасывающее давление (вакуум) | -9,8 кПа | -12 кПа |
| Уровень шума, dB | -60 |
| Габаритные размеры, см | 30*20*35 | 27,5*27,5*37,5 | 30*20*40 | 25*20*37 |
| Особенности конструкции |  | Внешний блок управления | Таймер наработки, колесики для перемещения | Внешний блок управления, таймер наработки, колесики для перемещения |

  - Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха - от плюс 10 до плюс 40 градусов Цельсия

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

  - ПВУ  – 1 штука.

  - Кабель питания 220В -  1 штука.

  - Шланг гофрированный  – 1 штука.

  - Штуцер для подсоединения шланга гофрированного к ПВУ- 1шт.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Помните! ПВУ – электрический прибор с определенным потенциалом опасности.

  - Эксплуатируйте ПВУ только по прямому назначению.

  - Эксплуатируйте и храните ПВУ в местах недоступных детям.

  - При работе пользуйтесь средствами защиты органов зрения и дыхания. Используйте защитные очки и респиратор.

  - Не прикасайтесь руками или иными предметами к входу ПВУ. Не перекрывайте доступ воздуха на вход ПВУ.

  - Не оставляйте включенный ПВУ без присмотра даже на короткое  время.

  - Не включайте ПВУ мокрыми руками.

  - Не пользуйтесь неисправным ПВУ.

  - Не разбирайте и не ремонтируйте ПВУ  самостоятельно.

  - Не эксплуатируйте ПВУ со снятой крышкой.

  - Не эксплуатируйте ПВУ в диапазоне температур выше или ниже указанных в технических характеристиках.

  - Любые действия по техническому обслуживания или уходу производятся при отключенном от сети шнуре сетевого питания!

Производить техническое обслуживание и уход за ПВУ  при включенной в сеть вилки питания  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

  - Удаление продуктов обработки с рабочей зоны производится отсасыванием их вместе с окружающим воздухом.

  - Тяга воздуха обеспечивается работой электродвигателя. Регулировка силы всасывания достигается электронным управлением скорости вращения ротора электродвигателя.

  - Всасываемый воздух  по шлангу поступает  в фильтр-мешок, где происходит разделение воздуха и «мусора». В качестве второй ступени очистки установлен HEPA- фильтр (представляет собой пылевой воздушный фильтр высокой эффективности)

  - Очищенный воздух прогоняется крыльчаткой через электродвигатель, остужая его, и через вентиляционные отверстия корпуса выходит наружу.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

«1»-  барашки крепления крышки

«2»- вход ПВУ с резьбовым соединением под штуцер для гофрированного шланга.

«3»- тумблер включения

«4»- регулятор мощности всасывания

На моделях JT-26B, JT-26O, JT-26BO тумблер включения и регулятор мощности совмещены «3+4»

«5»- гнездо предохранителя 5А 250В

«6»- гнездо подключения кабеля питания

«7»- дисплей таймера наработки (осталось часов до технического обслуживания))

«8»- кнопка сброса таймера

«9»- индикатор 220В

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Распакуйте ПВУ и выдержите его при комнатной температуре 4-6 часов, если температура наружного воздуха ниже комнатной.

  - Установите ПВУ на ровную твердую поверхность лицевой стороной к оператору. Обеспечьте свободный доступ к органам управления.

  - Вставьте штуцер в гофрированный шланг.

  - Прикрутите ко входу ПВУ штуцер вместе со шлангом.

  - Обеспечьте  свободный доступ к розетке, куда будет подключен электропровод ВПУ.

  - Проверьте положение выключателя. На выключателе «3» кнопка  должна быть нажатой на «0».

  - Подключите кабель питания к гнезду «6».

  - Включите кабель электропитания   в сеть переменного напряжения 220 Вольт.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Расположите открытый конец шланга около рабочей зоны.  Чем сильнее удален источник пыли от конца шланга, тем слабее сила всасывания.

  - Включите тумблер «3» и регулятором «4» установите желаемую силу всасывания.

  - Производите работы при включенном ПВУ.

  - После выполнения работы выключите ПВУ, нажав на кнопку выключения «3».

Смена фильтра-мешка:

    - Отключите ПВУ от сети

    - Отсоедините гофрированный шланг

    - Откройте переднюю панель.

    - Чтобы снять фильтр-мешок нажмите клавишу-фиксатор и выньте мешок.

    - Для установки пустого (нового) мешка-фильтра нажмите клавишу фиксатор, вставьте жесткую горловину мешка в паз и отпустите фиксатор.

    - НЕРА-фильтр (для чистки, при необходимости) выкручивается по резьбе.

    - Следите, чтобы пластина из поролона не перекрывала воздушный поток.  Она установлена для дополнительной звукоизоляции.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

  - Любые действия по техническому обслуживания или уходу производятся при отключенном от сети шнуре сетевого питания!

  - Производить техническое обслуживание и уход за ПВУ при включенной в сеть вилке питания КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

  - В процессе эксплуатации содержите ПВУ  в чистоте.

  - Корпус ежедневно очищайте от опилок и пыли щеткой, тряпкой или  пылесосом, предварительно отключив ПВУ от  сети.

  - Не протирайте поверхности агрессивными жидкостями (ацетон, растворители на основе ацетона, жидкость для снятия лака и т.п.)

  - Для замены фильтра-мешка:

    - открутите 4 барашка (поз. «1»), снимите крышку. Снимите мешок-фильтр, отжав пружинный фиксатор.

    - Вставьте новый мешок-фильтр, зажмите его фиксатором.

    - Установите крышку на корпус и затяните 4 барашка

  - Следите за чистотой вентиляционных отверстий на корпусе. Не допускайте их перекрывания.

  - Модели JT-26B, JT-26BO оснащены обратным  таймером наработки (в часах). От 400. Достижение значения «0» предполагает необходимость тех. обслуживания ПВУ (проверка состояния электродвигателя). После выполнения тех. обслуживания нажмите кнопку сброса. Таймер вернется к исходному значению

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - ПВУ может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре воздуха от минус  30 до плюс 50 градусов Цельсия и относительной влажности до 85%.

  - ПВУ должен транспортироваться в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта.

  - ПВУ должен храниться в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия при относительной влажности не более 80% .

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Общие положения.

    - Участниками настоящего гарантийного соглашения являются:

      - Компания «YJMF», Тайвань, Изготовитель Изделия, в дальнейшем- Изготовитель

      - ООО «Дентал-Ист», Россия- поставщик Изделия на территорию РФ, в дальнейшем- Поставщик

      - Коммерческая организация, осуществляющая закупку Изделия для продажи, в дальнейшем- Продавец

      - Собственник Изделия, в дальнейшем Потребитель

    - Гарантийные обязательства на Изделие, произведенное Изготовителем и ввезенное территорию РФ Поставщиком, несет Изготовитель.

    - Выполнение гарантийных обязательств Изготовителя осуществляет Поставщик

    - Гарантийное обслуживание производится в уполномоченных Поставщиком сервисных центрах. При выполнении гарантийных обязательств Изготовитель руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (статьи 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества», 503 «Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества»  ГК РФ)

    - Изготовитель гарантирует, что изделие  не имеет выявленных дефектов изготовления и соответствует всем потребительским свойствам и техническим параметрам, приведенных в настоящем руководстве на изделие (статья 469 «Качество товара» ГК РФ).

    - Гарантийный срок на изделия устанавливается Изготовителем.

    - Гарантийный срок эксплуатации изделия исчисляется с даты продажи товара Потребителю.

    - При условии соблюдения п.2.1.2 Гарантийного Талона, гарантийный срок эксплуатации изделия составляет:  6  месяцев (статья 471 ГК РФ).

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОСТАВЩИКА

Ответственность Поставщика по гарантийным обязательствам определяется на основе гарантийного талона на Изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

  - Общие положения

    - Поставщик принимает на себя гарантии Изготовителя и гарантирует, что изделие  не имеет выявленных дефектов изготовления и соответствует всем потребительским свойствам и техническим параметрам, приведенных в паспорте на изделие (статья 474 ГК РФ  «Проверка качества товара»).

    - Гарантийные обязательства Поставщика действуют в период гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется в месяцах и начинает действовать с даты  продажи товара Потребителю.  Дата продажи фиксируется Продавцом  в гарантийном талоне и удостоверяется печатью.  В случае отсутствия отметки Продавца- с момента реализации изделия  Поставщиком.

    - Все претензии по качеству купленного изделия в период гарантийного срока предъявляются непосредственно Поставщику, который принимает на себя гарантийные обязательства Изготовителя. Гарантийный талон действителен при наличии печати Поставщика (статья 476 ГК РФ «Недостатки товара, за которые отвечает Продавец»).

    - Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных  сервисных центрах Поставщика, адреса которых указаны в данном гарантийном талоне и паспорте на изделие.

    - Покупатель осуществляет доставку изделия по адресу приемки для гарантийного обслуживания  самостоятельно и за свой счет.

    - Если изделие соответствует п. 2.2- «Условия гарантии», п. 2.4- «Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание», и это подтверждено «Актом технического освидетельствования» сервисного центра Поставщика, возврат изделия после гарантийного обслуживания Потребителю (Продавцу) осуществляется за счет Поставщика.

    - Если изделие не соответствует каким-либо позициям п. 2.2- «Условия гарантии», п. 2.4- «Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание», то в «Акте технического освидетельствования» сервисного центра Поставщика указывается, что изделие снимается с гарантийного обслуживания. «Акт технического освидетельствования» высылается на контактный адрес Потребителя (Продавца). Возврат изделия Потребителю (Продавцу) осуществляется за счет Потребителя (Продавца).

  - Условия гарантии

    - Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

      - Истек срок гарантийных обязательств.

      - Отсутствует гарантийный талон или заводские номера на Изделии не совпадают с номерами, указанными в гарантийном талоне

      - Если Изделие повреждено при транспортировке, хранении или нарушены правила эксплуатации или Изделие эксплуатировалось не по прямому назначению.

      - Изделие имеет механические, термические, электрические повреждения.

      - Изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей.

      - Изделие имеет повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования.

      - Изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

      - Изделие имеет повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными).

      - Изделие имеет повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, комплектующих, расходных материалов, чистящих материалов.

      - Изделие имеет повреждения, вызванные не соблюдением срока и периода технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия.

      - Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.

      - Если повреждены гарантийные пломбы производителя или поставщика.

      - Если заводская маркировка или серийный номер повреждены, неразборчивы, имеют следы переклеивания или отсутствуют.

      - Изделие имеет дефекты, возникшие в результате нормального (эксплуатационного) износа.

      - Изделие самостоятельно модифицировано или переукомплектовано.

    - Гарантийные обязательства не распространяются:

      - На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

      - На совместимость данного изделия с изделиями третьих сторон, в части их совместимости и конфигурирования.

      - На  упаковку продукции и  расходные материалы.

  - Отказ от ответственности за сопутствующие убытки.

    - Продавец ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования проданного товара.

  - Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание. Условия гарантийных обязательств и Бесплатного сервисного обслуживания:

    - На гарантийное обслуживание принимаются изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации Поставщиком.

    - Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.

    - Заводские номера, нанесенные  на изделии,  должны соответствовать указанным в данном гарантийном талоне.

    - Изделие должно эксплуатироваться по прямому назначению в соответствии с техническими характеристиками.

    - Изделие должно эксплуатироваться квалифицированным персоналом.

    - Изделие должно подвергаться своевременному и качественному техническому обслуживанию, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, приведенной в паспорте на изделие.

    - Изделие принимается на гарантийный ремонт в заводской упаковке и в полной комплектации при наличии заполненного Гарантийного талона и копии документов, подтверждающих дату покупки (накладная и чек ККМ или  товарно-транспортная накладная по форме ТОРГ-12).

    - Для предъявления рекламации на изделие Покупатель обязан приложить к каждому изделию правильно и полно заполненный лист рекламации. Образец бланка листа рекламации для гарантийного обслуживания находится в приложении №1 настоящего гарантийного талона.

  - Сроки гарантийного обслуживания и возврат изделий

    - Комплектующие и изделия, удовлетворяющие условиям гарантии, подлежат возврату или замене в течение 30 календарных дней со дня приема на гарантийное обслуживание. Для оборудования, сданного в региональные сервисные центры срок обслуживания - 30 календарных дней без учета времени доставки до сервисного центра.

    - По окончании гарантийного обслуживания в порядке убывания приоритета:

      - выдается отремонтированное изделие. Применяемые в ремонте компоненты являются новыми,  либо восстановленными, имеющие параметры новых.

      - если ремонт изделия не возможен, Поставщик производит замену изделия на новое

      - в случае отсутствия на складе Поставщика изделий на замену и у Поставщика нет возможности их поставить в течение 30 календарных дней со дня приема на гарантийное обслуживание, сервисным центром оформляется заключение о не возможности ремонта  или замены изделия Потребителю (Продавцу) для предоставления Поставщику.

    - Компенсация стоимости изделия по заключению сервисного центра о не возможности ремонта, производится в порядке и сроки, устанавливаемые Изготовителем (см. п.1.1.4).

    - По согласованию с клиентом изделие, подготовленное к выдаче после гарантийного обслуживания, может быть передано из сервисного центра на склад Поставщика  для отправки Потребителю (Продавцу) с очередным заказом.

    - Спорные вопросы, а также не штатные ситуации, связанные с выдачей товара, принимаются к рассмотрению руководителем сервисного центра в день получения товара представителем клиента.

    - Неявка Потребителя (Продавца) для получения подготовленных к выдаче после гарантийного обслуживания изделий не может трактоваться как несоблюдение Поставщиком обязательств по срокам гарантийного обслуживания. Если Потребитель (Продавец) не обращается для получения подготовленных к выдаче изделий, то по истечении 3 месяцев со дня приема изделий в гарантийное обслуживание товарная задолженность аннулируется.

    - Потребитель (Продавец) имеет возможность оспорить работоспособность отремонтированного изделия у сервисного центра. Претензии к работоспособности отремонтированного изделия принимаются к рассмотрению в течение 2 (двух) недель со дня получения изделия представителем Потребителя (Продавца). Для предъявления претензий необходимо заполнить бланк рекламации и сдать вместе с проблемным изделием в сервисный центр. По факту проверки претензии на указанный адрес высылается сообщение о результатах.

  - Остаточные сроки гарантии на отремонтированную (замененную) продукцию

    - На отремонтированные или заменяемые изделия дата окончания гарантии устанавливается равной дате окончания гарантии на первоначально сданное в обслуживание изделие плюс срок нахождения в ремонте (п.3, статья 471 ГК РФ «Исчисление гарантийного срока»).

    - Дата окончания гарантии на первоначально сданное изделие фиксируется при приеме в гарантийное обслуживание. Серийный номер и дата окончания гарантии выдаваемых из ремонта или заменяемых изделий указываются в гарантийном талоне.

Адреса сервисных центров по гарантийному обслуживанию:

ООО «Дентал-Ист». 125195, Москва, Ленинградское шоссе, 96А, (499) 745-63-16, 745-63-18, 745-63-20

Дополнительные адреса можно узнать на сайте:  www.dental-east.ru